ОКС 43.160

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ Р 50862-2012 Сейфы, комнаты сейфовые и хранилища ценностей. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость

Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                      2015    №

Дата введения -

Пункт. 3.2 изложить в новой редакции:

«3.2 комната для хранения оружия и/или патронов (оружейная комната): Помещение, обладающее регламентированными защитными свойствами, предназначенное для хранения, приема и выдачи огнестрельного оружия и/или патронов к нему»

Пункт. 3.3 изложить в новой редакции:

«3.3 модуль (сейфа, хранилища ценностей): Самостоятельная конструкция, обладающая регламентированными защитными свойствами, позволяющая производить жесткое соединение с другими конструкциями сейфа или хранилища ценностей при его монтаже без снижения класса защиты всей конструкции».

Пункт. 3.4 изложить в новой редакции:

«3.4 сейф: Изделие, обладающее регламентированными защитными свойствами, предназначенное для хранения ценностей, хотя бы один внутренний размер которого в закрытом состоянии менее 1 метра»

Пункт. 3.8 изложить в новой редакции:

«3.8 хранилище ценностей: Помещение, обладающее регламентированными защитными свойствами по устойчивости к взлому, предназначенное для хранения ценностей, все внутренние размеры которого не менее 1 метра»

Пункт. 3.9 изложить в новой редакции:

«3.9 комната сейфовая: Помещение, обладающее регламентированными защитными свойствами устойчивости к взлому, предназначенное для хранения ценностей в установленных внутри него сейфах, все внутренние размеры которого не менее 1 метра.»

Пункт. 3.11 изложить в соответствии с ГОСТ Р 51072–2005, пункт 3.1:

«3.11 дверь защитная (дверь): Устойчивое к регламентированным средствам воздействия защитное средство, состоящее из дверного полотна, дверной коробки и одного или нескольких замков (или запирающего устройства)»

Пункт. 3.12 изложить в новой редакции:

«3.12 прочность крепления отдельно стоящего сейфа: свойство материала крепления отдельно стоящего сейфа (конструкции сейфа, анкерного узла или анкерного болта) сопротивляться разрушению под действием внутренних напряжений, возникающих под воздействием внешних сил»

Пункт. 4.1 изложить в новой редакции:

4.1 Классификация защитных конструкций

4.1.1 По уровню защитных свойств

– сейфовые комнаты (в том числе и комнаты для хранения оружия и/или патронов);

– хранилища ценностей.

4.1.1.1 Комнаты сейфовые (в том числе комнаты для хранения оружия), устойчивые к взлому в зависимости от величины сопротивления защитной структуры к воздействию инструментами с определенными параметрами, подразделяют в соответствии с таблицей 3 на классы устойчивости к взлому I, II, III, IV.

4.1.1.2 Хранилища ценностей, устойчивые к взлому в зависимости от величины сопротивления защитной структуры к воздействию инструментами с определенными параметрами, подразделяют в соответствии с таблицей 4 на классы устойчивости к взлому V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII

4.1.2 Хранилища ценностей и комнаты сейфовые классифицируют по:

– конструктивному исполнению;

– уровню защиты от взлома.

4.1.3 По конструктивному исполнению хранилища ценностей и комнаты сейфовые бывают:

– монолитные;

– сборные;

– комбинированные.

Пункт. 4.2.5 изложить в новой редакции:

Огнестойкие (в пределах данного стандарта) сейфы в зависимости от времени достижения своего предельного состояния при тепловом воздействии при стандартном температурном режиме пожара (стандартная кривая пожара) подразделяют в соответствии с таблицей 5 на классы огнестойкости 30ЛБ, 60ЛБ.

Пункт. 5.1 изложить в новой редакции:

Площадь отверстий для кабелей в изделиях не должна превышать 100 мм2

Неиспользуемые входные кабельные отверстия должны быть заглушены или заделаны специальными приспособлениями, которые невозможно удалить извне без оставления видимых следов. Отверстия должны быть расположены так, чтобы через них, без применения вспомогательного оборудования, не было видно запирающий механизм.

По согласованию с заказчиком в конструкции может быть предусмотрена возможность оборудования тревожной сигнализацией по ГОСТ Р 50775.

Изделия должны быть укомплектованы замками соответствующего класса устойчивости по ГОСТ Р 51053. Количество замков и классы устойчивости указаны в таблицах 1-4.

Сейфовые комнаты и двери для сейфовых комнат допускается комплектовать, замками соответствующего класса устойчивости как по 
ГОСТ Р 51053, так и по ГОСТ Р 52582.

Двери изделий должны иметь съемную заднюю крышку, обеспечивающую возможность доступа для ремонта (профилактических работ, замены) запирающего механизма (замков), закрывающую запирающий механизм, предохраняющую замки и запирающий механизм от несанкционированного наблюдения и доступа к ним при открытой двери, если эта функция не обеспечивается конструкцией элементов изделия.

5.1.1. Для сейфов:

5.1.1.1 В сейфе не должно быть сквозных отверстий, кроме отверстий для замков, кабелей и анкерного крепления.

5.1.1.2 Отдельно стоящие взломостойкие сейфы массой менее 1000 кг должны иметь по крайней мере одно отверстие для надежного крепления сейфа. Узел анкерного крепления должен выдерживать силу отрыва, указанную в таблицах 1 и 2.

5.1.1.3 На сейфы для банкоматов и платежных терминалов должны быть установлены элементы, закрывающие неиспользуемые отверстия. Эти элементы должны быть установлены так, чтобы нельзя было их удалить извне, не оставив следов на сейфе.

П р и м е ч а н и я

1 В сейфах для банкоматов и платежных терминалов допускаются сквозные отверстия необходимые для функционирования банкомата.

2 Площадь входных отверстий для кабелей в сейфах банкоматов и платежных терминалов должна соответствовать минимально допустимому значению для прокладки кабелей

5.1.1.4 Сейфы для банкоматов и платежных терминалов, вне зависимости от способов крепления, должны выдерживать силу отрыва, приведенную в таблице 2. Методика соответствующих испытаний описана в 7.2.2

5.1.1.5 Сейфы, используемые в качестве сейфов банкоматов и терминалов не могут быть использованы не в составе банкоматов и терминалов.

5.1.2 Для хранилищ ценностей, комнат сейфовых, дверей:

5.1.2.1 В дверях хранилищ ценностей и сейфовых комнат допускаются отверстия для установки доводчиков, ручек и т.п.

Пункт. 5.3 Таблица 5 изложить в новой редакции:

| Класс огнестойкости | Время достижения предельного состояния, мин, не менее | Примеры объектов хранения |
| --- | --- | --- |
| 30ЛБ | 30 | Денежные купюры, документы, ценные бумаги |
| 60ЛБ | 60 |  |

Пункт 5.1.3 исключить

Раздел 6 изменить порядок слов

«Сейфы, комнаты сейфовые…» далее по тексту.

Пункт 7.1

Дополнить «Измерительное оборудование должно обеспечивать…» далее по тексту.

Пункт 7.2.1

Второй абзац. Заменить «…предполагается вытащить крепеж из стенки или основания сейфа» на «…предполагается полностью удалить крепеж из стенки или основания сейфа».

Третий абзац. Заменить «…и анкерный болт не был вытащен через стенку или основание» на «…остался неудаленным хотя бы один анкерный болт»

Пункт 7.2.2

Третий абзац изложить в новой редакции: «Для испытания крепления сейфа для банкомата к основанию банкомата сейф для банкомата необходимо прикрепить к основанию банкомата сваркой или болтами, в соответствии с инструкциями изготовителя. Затем основание банкомата прикрепить к стальной плите, используя способ крепления, указанный в технической документации изготовителя»

Седьмой абзац изложить в новой редакции: «Испытание прочности крепления должно выполняться на закрытом и запертом сейфе банкомата (платежного терминала)»

Девятый абзац: заменить «В случае…» на «Для сейфов…»

Пункт. 7.3.3

Заменить «П р и м е ч а н и е   –   В 7.3.2.1 –7.3.2.7 приведена  информация, обязательная для включения в техническую документацию для проведения испытаний» на «Техническая документация должна включать следующую информацию:»

Пункт. 7.3.3.3

Маркер семь: заменить «…через защитный материал…» на «…через защитную структуру…»

Дополнить маркером десять: «- перечень всех замков, с указанием производителя и номера модели»

Пункт. 7.3.5.9

Исключить маркер три;

Маркер четыре изложить в новой редакции:

- время выполнения работ вручную, после чего возможно продолжение взлома (например, отворачивание гаек).

Пункт. 7.3.5.10

Дополнить маркером пять: «- время, затраченное на смену положения крепежей инструмента, или удаление их (изменение положения ручки дрели, защитного кожуха болгарки)»

Пункт. 7.3.5.13

Дополнить маркером семь: «- ручной ударный инструмент и термический инструмент»

Пункт. 7.3.5.18, подпункт б)

Заменить маркер два «- дверь открыта так, что ширина свободного проема составляет не менее 300 мм, или снята так, что высота свободного проема составляет не менее 80 % от внутренней высоты объема хранения образца»

Пункт. 7.3.6.1

Заменить «- Самый большой…» на «- самый высокий…»

Заменить «сумма значений рабочего времени каждого использованного для взлома инструмента и сумма времени на замену принадлежностей к ним, мин» на «- сумма всех значений рабочего времени, мин»

Пункт. 7.3.7 исключить.

Пункт. 7.4.1, Третий абзац

«Необходимо представить два идентичных огнестойких сейфа в качестве испытуемых образцов…» заменить на «Необходимо представить два идентичных огнестойких сейфа в качестве испытываемых образцов…»

Пункт. 7.4.3, Третий абзац

«…установленной для испытуемого образца…», заменить на «…установленной для испытываемого образца…»

Пункт. 7.4.5 изложить в новой редакции:

Предельным состоянием (в пределах данного стандарта) является повреждение содержимого сейфа или температура 170 °С в любой контролируемой точке внутри сейфа.

Пункт. 7.5.2 изложить в новой редакции:

Испытания могут должны быть прекращены в случае превышения внутри сейфа температуры, указанной в п. 7.4.5.

Приложение Б (обязательное), пункт в

Заменить «два испытателя…» на «испытатели…» далее по тексту

Таблица В.9

Название изложить в новой редакции:

Электрический вращательный с ударом

Ввести вновь

Приложение Ж (рекомендуемое)

Испытания на устойчивость к взлому после взрыва газа

Ж.1 Общие положения

Стойкость к взрыву газа определяется испытанием на устойчивость к взлому с применением газа.

Испытание выполняют только в случае, когда заявитель хочет сертифицировать сейф на устойчивость к взлому после взрыва газа с присвоением литеры «Г».

В сейф для банкомата помещают заряд с газом и взрывают. Затем выполняют испытание на устойчивость к взлому по п. 7.3 с использованием инструментов (Приложение Б) для измерения остаточного значения устойчивости к взлому.

Ж.2 Образец для испытаний

Образец для испытаний должен быть без повреждений и его конструкция должна соответствовать образцу, который применяется для испытаний на устойчивость к взлому по п. 7.3 с использованием инструментов (Приложение В). Внутреннее пространство образца для испытаний должно быть пустым (т.е. без оборудования для обработки денежных средств). Неиспользуемые отверстия, которые при нормальной эксплуатации не закрыты, должны быть открыты во время испытания. Образец для испытания, который ранее был подвергнут испытанию на устойчивость к взлому по п. 7.3 с применением инструмента (Приложение В), может использоваться, если проведенное испытание не снизило его класс устойчивости к взлому и не создало дополнительных сквозных отверстий.

Ж.3 Газ

Заряд должен состоять из газа (ацетилен C2H2 + кислород O2) со стехиометрической и гомогенной смесью (1 C2H2 + 2,5 O2), чистота компонентов газа > 99,0 %.

Отклонение объема C2H2- и O2 должно находиться в пределах + 5 % при температуре 20 °C и давлении 1013 гПа (нормальных условиях).

Ж.4 Определение объема газа для заряда

Для расчета объема газа для заряда используется следующая формула:

Vзаряда = 50 л < 50 % Vвнутренний объем сейфа< 100 л

Рассчитанный объем округляется до следующего целого числа.

Ж.5 Контрольное оборудование для испытания на устойчивость к взлому с использованием газа

Оборудование для измерения газового потока в заряде, должно обеспечивать требования п. Ж.4 (с объемом в пределах допуска и монолитности). Лаборатория должна использовать эластичные резервуары для хранения газа. Свойства этих эластичных резервуаров относительно размеров, материала и стабильности выбираются таким образом, чтоб они не имели никакого влияние на результаты испытания на взлом с применением газа (например противодействие < 1гПа, никакого поглощения энергии).

Ж.6 Проведение испытаний на устойчивость к взлому после взрыва с использованием газа

Для достижения оптимальных условий проведения испытания и воспроизводимости, взрыватели и резервуары для газового заряда должны быть расположены близко к центру внутреннего пространства сейфа для банкоматов.

Последовательность процесса:

- Резервуар(-ы) для газового заряда испытывают на герметичность воздухом или инертным газом, а также снова проверяют оптимальность его положения;

- Газовый (-ые) резервуар (-ы) опорожняют;

- Дверь закрывают и запирают;

- Эластичный(-ые) резервуар(-ы) заполняют стехиометрической и гомогенной смесью;

- Взрывают заряд.

ПРИМЕЧАНИЕ Для получения гомогенного газового заряда, смешивание газовых компонентов может происходить либо перед, либо после наполнения гибкого контейнера. Смешивание перед наполнением происходит, например, с помощью распыляющих форсунок, а после наполнения - циркуляционным насосом.

Для контроля герметичности и положения резервуара может использоваться веб-камера.

После взрыва необходимо провести испытания на устойчивость к взлому по п. 7.3 с использованием инструментов (Приложение В) до достижения частичного доступа в сейф или пока не будет достигнуто заявленное значение устойчивости к взлому после взрыва (см. Таблицу 2).

Эти испытания записывают как испытание на устойчивость к взлому после взрыва с использованием инструментов.

Для испытаний на устойчивость к взлому согласно п. 7.3 после взрыва с использованием инструментов (Приложение В) можно использовать только инструменты категории А, В, С и D (Приложение В).

Любое испытание на устойчивость к взлому с использованием инструментов после взрыва должно продолжаться до тех пор, пока еще остается возможность получить информацию, необходимую для определения устойчивости к взлому после взрыва.

Ж.7 Расчет значений устойчивости к взлому после взрыва

Значение устойчивости к взлому после взрыва при использовании инструментов рассчитывают по формуле (1) п. 7.3.6.1.

Ж.2.8 Протокол испытания

Перед подрывом заряда:

- записывают наблюдения, объемы, газовый заряд и методы смешивания.

После взрыванием заряда:

- записывают результаты наблюдения касательно воздействия на образец.

Протокол испытания на взлом после взрыва газа должен содержать следующие сведения:

- точка воздействия;

- используемые инструменты;

- запись всех значений рабочего времени;

- выполненные измерения и события;

- ссылка на сделанные по необходимости фотографии и видеозаписи;

- значение устойчивости к взлому в единицах сопротивления Ес.

Ж.8 Маркировка

В случае достижения заявленного класса устойчивости к взлому после взрыва газа, изделие можно маркировать буквой «Г» после римской цифры, обознача-

ющей класс устойчивости к взлому.

В случае если класс устойчивости к взлому после взрыва газа выше класса, достигнутого по результатам испытаний на устойчивость к взлому по п. 7.3, классом устойчивости к взлому считается класс, полученный по результатам испытаний на устойчивость к взлому по п. 7.3