ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р |
| --- | --- | --- |

# СЕЙФЫ ОГНЕСТОЙКИЕ

# Требования и методы испытаний на огнестойкость

# Издание официальное

# Москва

# Стандартинформ

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0 – 2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Закрытым акционерным обществом  «ПК АТЛАНТ», Московским областным общественным учреждением «Региональный сертификационный центр «Опытное», Автономной некоммерческой организацией «Центр сертификации и исследований «АРМОР ТЕСТ».

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 391 «Средства физической защиты и материалы для их изготовления»

3 УТВЕРЖДЕН Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                      201_  г.  №

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе                                      «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 20__

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

| 11 | Область применения ……………………………………………………… |
| --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки …………………………………………………….. |
| 3 | Определения ……………………………………………………………..... |
| 4 | Требования, классификация и замки ……………………………………. |
| 5 | Образцы для испытания и техническая документация на них……….… |
|  | 5.1 | Образец для испытания………………………………………….…. |
|  | 5.2 | Техническая документация на образец для испытания ………..… |
|  | 5.3 | Соответствие образца для испытания технической документации ………………………………………... |
|  | 5.4 | Маркировка …………………………………………………………. |
| 6 | Методы испытаний ………………………………………..……………… |
| 7 | Протокол испытания ……………………………………………….…….. |
|  | Приложение А (рекомендуемое) Установка для испытаний сейфов на огнестойкость ………………………………………………… |
|  | Приложение Б (обязательное) Схемы расстановки термопар в объеме сейфа …………………………………………………..……….. |
|  | Приложение В (информационное) ……………………………………… |

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕЙФЫ ОГНЕСТОЙКИЕ

Требования и методы испытаний на огнестойкость

Дата введения – 201_ – __- __

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемые, изготавливаемые сейфы огнестойкие (далее – сейфы) и устанавливает требования к ним.

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.113-75* Единая система конструкторской документации. Групповые и базовые конструкторские документы

ГОСТ 2.314-68 Единая система конструкторской документации. Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий

ГОСТ 2.410-68* Единая система конструкторской документации. Правила выполнения чертежей металлических конструкций

ГОСТ 12.1.004-94 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75), Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования.

ГОСТ 6616-94 Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия.

ГОСТ Р 51053-2012 Замки сейфовые. Требования и методы испытаний на устойчивость к несанкционированному открыванию.

ГОСТ Р 51121-97 Товары непродовольственные. Информация для потребителя. Общие требования

ГОСТ Р 51221-98 Средства защитные банковские. Термины и определения

- Определения

В настоящем стандарте применены термины, установленные в ГОСТ Р 51221, а также следующие:

  - сейф огнестойкий: Сейф, обладающий регламентированными защитными свойствами от воздействующих факторов пожара.

  - отделение сейфа: Часть сейфа, которая может закрываться отдельной дверцей.

ПРИМЕЧАНИЕ	Отсек, образованный при вставлении полки, не является отделением в терминах данного стандарта.

  - замок: По ГОСТ Р 51053

- Требования, классификация и замки

  - Сейф должен обеспечивать защиту от воздействия огня и классифицируются в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1 – Требования к классам защиты сейфов

| Класс огнестойкости | Время нагрева до предела огнестойкости, мин, не менее | Объект хранения |
| --- | --- | --- |
| 30Б | 30 | Денежные купюры, документы, ценные бумаги |
| 60Б | 60 |  |
| 120Б | 120 |  |
| 30Д | 30 | Денежные купюры, документы, ценные бумаги, машинные носители (данных), кино-и фотопленка |
| 60Д | 60 |  |
| 120Д | 120 |  |
| 30ДИС | 30 | Денежные купюры, документы, ценные бумаги, машинные носители (данных), кино- и фотопленка |
| 60ДИС | 60 |  |
| 120ДИС | 120 |  |

  - Сейф должен оснащаться замком.

- Образцы для испытания и техническая документация на них

  - Образец для испытания

Из всех моделей одной линейки сейфов (с одной дверцей, с двумя дверцами, с выдвижными ящиками и т.д.), имеющих одинаковую конструкцию, защитные и конструкционные особенности (тип и толщина материалов конструкции, защитных материалов, геометрия пазов и т.д.), а также одинаковые требования по огнестойкости, для испытаний выбирают модели с минимальными и максимальными габаритами. Внутренние размеры сейфа в пределах одного модельного ряда не могут отличаться более чем на 15 % на каждый размер.

Сейфы с двойными дверцами должны рассматриваться как отдельный модельный ряд.

Если на сейф могут устанавливаться несколько вариантов замков, установку замка на используемый в испытаниях образец необходимо согласовать с испытательной лабораторией.

На испытания необходимо представить два идентичных сейфа: один для определения предела огнестойкости, а другой для проверки соответствия технической документации. Сейфы должны быть укомплектованы всеми устройствами, которые используются в их конструкции в соответствии с технической документацией и представлены для испытаний не менее чем за неделю.

Испытательная лаборатория решает, какой из представленных образцов будет использоваться в испытании.

Образец может, но не обязательно должен иметь цоколь.

В случае испытаний на классы огнестойкости Д и ДИС вместе с образцами для испытаний должны быть предоставлены образцы объектов хранения.

  - Техническая документация на образец для испытания:

Перед испытаниями в испытательную лабораторию должна быть представлена подробная техническая документация по модельному ряду сейфов и образцу для испытания.

Техническая документация должна включать:

- наименование, марку (тип, модель) и назначение изделия ;

- наименование предприятия-изготовителя;

- подробные чертежи образцов (по ГОСТ 2.113, ГОСТ 2.410) с указанием:

- габаритных размеров;

- внутренних размеров;

- систем запирания;

- размеров краев пазов теплового замка;

- используемых материалов и их толщин;

- сварных швов, включая технологию сварки, уплотнения и т.д.

- массы цоколя (при наличии такового)

- способы крепления отдельных слоев изоляции, места расположения и конструкции стыков, ребер жесткости или других элементов образца;

- предельное открытие дверей;

- спецификацию используемых в образце материалов с указанием ГОСТ, ТУ, МРТУ, если таковая не содержится в чертежах;

- технические характеристики и расположение любых кабелей и (или) средств для установки электромеханических устройств охраны, охранной сигнализации, и т.д.;

- инструкции по установке и эксплуатации;

В сопроводительной документации необходимо указать

- наименование предприятия-изготовителя;

- адрес предприятия;

- юридические отношения между заявителем и изготовителем;

- наименование организации-разработчика;

- дату (даты) изготовления и заполнения образцов для испытания теплоизоляционными материалами.

ПРИМЕЧАНИЕ 1	Документация на все теплоизоляционные материалы должна включать:

а) параметры материала

б) подробные рабочие характеристики или

в) подробное описание компонентов этих материалов и методы их обработки.

При необходимости, по требованию испытательной лаборатории, заявитель должен представить дополнительную документацию для проведения испытаний.

По окончании испытаний вся полученная документация хранится в испытательном центре.

Помимо технической документации перед проведением испытаний в испытательную лабораторию(центр) должны быть представлены образцы защитных материалов и уплотнений, используемых в образцах для испытания, и подробная техническая документация или описание на них.

ПРИМЕЧАНИЕ 2	По факту проведения испытаний испытательная лаборатория должна подготовить три комплекта протокола испытаний, поставив на них подпись, дату и печать. Один комплект передается заявителю, второй комплект – в орган сертификации, третий комплект хранится в архивах испытательной лаборатории.

  - Соответствие образца для испытания технической документации

Конструкция, состав материалов и технологические регламенты изготовления образцов должны соответствовать конструкторской документации на конкретные изделия, поставляемые заказчику.

Образцы сейфов подвергают входному контролю, при котором регистрируют:

- комплектность каждого образца;

- габаритные размеры и размеры основных конструктивных элементов;

- выявленные несоответствия образцов представленной технической документации.

При несоответствии образцов требованиям конструкторской документации испытания не проводят до устранения несоответствия изготовителем.

Образцы для испытания не должны отличаться по массе более чем на 5 %.

Отклонение толщин стенок и двери должно быть не более 3 %.

Образцы, содержащие в структуре бетон, испытывают после достижения бетоном проектной прочности, установленной НД.

Данные входного контроля заносят в протокол об испытаниях.

  - Маркировка

Образцы сейфов должны иметь нестираемую и удобочитаемую маркировку по ГОСТ Р 51121, содержащую:

а)	наименование (эмблему) изготовителя;

б)	тип, номер модели

в)	серийный номер

г)	номер настоящего стандарта;

д)	класс огнестойкости;

е)	дату изготовления;

Можно также представить следующую информацию:

ж)	габариты;

и)	вес изделия.

Маркировка должна быть устойчива к воздействию опасных факторов пожара и должна быть читаема после теплового воздействия по стандартному тепловому режиму (ГОСТ 30247.0).

Место и способ нанесения маркировки – по ГОСТ 2.314.

- Методы испытаний

Все действия, совершаемые с образцами, сопроводительные документы, а также результаты испытаний должны носить конфиденциальный характер.

  - Испытания должны предусматривать для обязательных видов теплового воздействия на образец:

- по температурному режиму в соответствии с ГОСТ 30247.0;

- по режиму «теплового удара».

  - Предельным состоянием является повреждение содержимого сейфа или достижение в любой контролируемой точке внутри сейфа температуры:

170°С для сейфов классов 60Б и 120Б;

70°С для сейфов классов 60Д и 120Д;

50°С для сейфов классов 60ДИС и 120ДИС.

  - Оборудование для испытания

    - Стендовое оборудование и измерительная аппаратура

Для проведения испытаний сейфов на огнестойкость используют:

- испытательную печь с системой подачи и сжигания топлива (далее — печь) по ГОСТ 30247.0 и приложению А настоящего стандарта;

- систему подъема, перемещения и сброса сейфа в нагретом состоянии (см. приложение А);

- площадку для сброса сейфа (см. приложение А);

- систему орошения сейфа распыленной водой;

- систему измерения и регистрации параметров по ГОСТ 30247.0.

      - Испытательная печь должна обеспечивать возможность проведения испытаний сейфов проектных размеров при требуемых температурных режимах, указанных в настоящем стандарте.

      - Печь должна быть снабжена съемным (раздвижным, откидным и т.п.) устройством закрывания проема, выполненным из негорючего теплоизоляционного материала толщиной, обеспечивающей заданный температурный режим в соответствии с настоящим стандартом.

      - Конструкция кладки печи должна обеспечивать возможность установки (крепления) съемного устройства, закрывающего проем печи.

      - Температурные режимы в печи должны обеспечиваться сжиганием жидкого топлива или газа.

      - Система сжигания топлива должна быть регулируемой.

      - Оси факелов пламени горелок должны быть направлены параллельно боковым стенкам образца и расположены на расстоянии не менее 500 мм от них. Прямой контакт пламени горелок с наружными поверхностями испытываемого образца не допускается.

      - Печь должна быть оборудована устройством, обеспечивающим заданное время загрузки образца в разогретую огневую камеру печи, извлечение его в нагретом состоянии и сброс с высоты (9 ± 0,15) м. Высоту сброса измеряют от нижней грани образца.

      - Площадка для сброса образца размером не менее 4х4 м должна иметь основание из тяжелого бетона с гравийной подушкой толщиной (0,5 ± 0,1) м и защитное ограждение. Размеры фракции гравия 40 - 60 мм.

      - Система орошения образца должна включать в себя ручной пожарный ствол типа РПС-50 по ГОСТ 9923 с рукавом. Давление воды в системе водоснабжения должно составлять не менее 0,4 МПа.

      - Система измерения и регистрации параметров

Температуру в огневой камере печи измеряют термоэлектрическими преобразователями с диаметром электродов от 0,7 до 3,2 мм. Рабочий конец электродов должен быть свободным.

Защитный кожух (цилиндр) термопары должен быть удален на расстояние (25±10) мм от рабочего конца.

Для измерения температуры внутри испытываемого образца используют термопары с электродами диаметром не более 0,7 мм.

Для регистрации измеряемых температур применяют приборы класса точности не менее 1.

Измерительные приборы должны обеспечивать непрерывную запись или регистрацию температур с интервалом, не превышающим 60 °С.

Для измерения времени использовать устройство, способное непрерывно работать в течение всего периода испытания.

    - Калибровка печи

Калибровка печи заключается в контроле локальных значений температур в объеме огневой камеры, в которую помещают калибровочный образец.

      - Температурные режимы, а также средние значения и отклонения температуры в огневой камере печи должны соответствовать 7.8.

      - Калибровочный образец должен имитировать сейф, иметь габаритные размеры не менее 1800´1000´770 мм с теплоизоляцией, обеспечивающей предел огнестойкости по признаку потери теплоизолирующей способности не менее 120 мин. Длительность калибровки не менее 120 мин.

      - Периодичность калибровки определяют сроками переаттестации установки для испытаний. Кроме того, калибровку проводят при изменении конструкции или футеровки печи, замене систем подачи и сжигания топлива, замене вида топлива.

  - Условия проведения испытаний

При проведении испытаний на огнестойкость следует соблюдать требования безопасности и производственной санитарии согласно ГОСТ 30247.0, 
ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.2.003.

  - Подготовка к проведению испытаний

Подготовка к проведению испытаний включает проверку и отладку систем подачи и сжигания топлива, подъема, перемещения и сброса, приборов регистрации температуры, а также расстановку термопар в печи и на образцах.

    - Образцы в открытом состоянии должны пройти акклиматизацию в течение не менее 16 ч при температуре (20 ± 5)°С в помещении, где проводятся испытания.

    - К наружной обшивке образца должны быть приварены подъемные петли, если его конструкцией не предусмотрены места установки рым-болтов.

Приваривание подъемных петель должно быть осуществлено так, что бы не был снижен класс огнестойкости образца.

    - В днище образца должно быть предусмотрено технологическое отверстие для ввода жгута термопар, устанавливаемых внутри образца. После вывода жгута термопар технологическое отверстие изолируется.

    - Перед испытаниями проверяют исправность запирающего механизма и работу подвижных элементов (замковых устройств, петель, выдвижных ящиков и т.п.).

    - Установку печных термопар осуществляют не менее чем в пяти точках измерения, расположенных на расстоянии (100 ± 10) мм от наружных поверхностей стенок и потолка образца, напротив их геометрических центров.

    - Измерение температуры внутри образца проводят в следующих точках (приложение Б):

а) в четырех точках, расположенных в верхних углах на расстоянии (25 ± 5) мм от потолка, стенки и внутренней поверхности двери;

б) в одной точке, расположенной в геометрическом центре объема;

в) в образце, разделенном на отсеки полкой (полками) или на отдельно закрывающиеся отсеки измерение температуры производится в верхнем отсеке по перечислению а, в остальных отсеках по перечислению б;

г) если часть внутреннего объема образца является отдельно закрывающимся отсеком измерение температуры проводят по перечислению а, а в остальной части объема по перечислению а, б одновременно;

д) измерение температуры на внутренних поверхностях проводят в геометрических центрах пола, потолка, стенок и двери;

е) в образце, разделенном на отдельно закрывающиеся отсеки, измерение температуры внутренних поверхностей проводят в верхнем отсеке по перечислению д, в остальных отсеках - в геометрических центрах внутренних обшивок дверей;

ж) если часть внутреннего объема образца является отдельно закрывающимся отсеком, измерение температуры внутренних поверхностей проводят по перечислению д в этом отсеке, и отдельно - в остальной части объема.

Термопары можно устанавливать на внутренних поверхностях образца в других точках измерения, в которых вероятно появление высокой температуры из-за особенностей конструкции.

    - Отсеки образцов классов 60Б и 120Б на 5 - 10 % внутреннего объема равномерно заполняют бумагой в виде отдельных листов и листов в переплете.

    - В отсеки классов 60Д, 120Д, 60ДИС, 120ДИС помещают по одному соответствующему образцу носителя информации (магнитная пленка или диск, кино- и фотопленка, гибкий магнитный диск и т.п.) с информацией, которая может быть проверена.

    - Перед началом испытаний все двери образца должны быть заперты на все предусмотренные запирающие механизмы.

    - Температура внутри образца перед началом испытаний должна составлять (20 ± 5) °С.

  - Порядок проведения испытаний

    - При испытаниях по стандартному температурному режиму образец (в зависимости от габаритных размеров) устанавливают на пол печи или основание из огнеупорного кирпича таким образом. Чтобы расстояние от его верхней поверхности до перекрытия печи составляло (500 ± 100) мм. Огневую камеру печи закрывают настилами перекрытия с помощью откатного или откидного устройства.

Тепловое воздействие на образец осуществляется по температурному режиму в соответствии с ГОСТ 30247.0, в течение времени, соответствующему классу огнестойкости сейфа по5.4.

Затем горелки выключают, образец остается в закрытой печи до того момента, когда наступает возможность извлечь его из печи.

Принудительное охлаждение печи совместно с образцом не допускается.

После извлечения из печи и остывания до температуры окружающей среды образец вскрывают, производят осмотр состояния его конструктивных элементов и содержимого.

Испытания могут быть прекращены в случае превышения температуры внутри сейфа значений, указанных в п. 6.2.

    - Испытания в режиме «теплового удара» проводятся на сейфах, выдержавших испытания по 6.6, в два этапа.

I этап.

Огневую камеру печи разогревают до средней температуры (1090 ± 10)°С (среднее арифметическое значение показаний печных термопар). Образец за время, не превышающее 4 мин, помещают и огневую камеру печи и подвергают нагреву в течение:

22,5 мин - для сейфов классов 60Б, 60Д, 60ДИС;

45 мин - для сейфов классов 120Б, 120Д, 120ДИС.

Средняя температура (1090 ± 10) °С в огневой камере печи должна быть достигнута не более чем через 15 мин и должна поддерживаться все оставшееся время от:

22,5 мин - для сейфов классов 60Б, 60Д, 60ДИС;

45 мин - для сейфов классов 120Б, 120Д, 120ДИС.

После выключения горелок в течение (4 ± 1) мин отключаются термопары, образец извлекают из печи, поднимают на высоту (6 ± 0,15) м от верхнего уровня гравийной подушки площадки сброса до нижней грани образца и сбрасывают.

II этап.

После сброса образец без подключения термопар не более чем через 20 мин после выключения горелок помещают в огневую камеру печи и подвергают тепловому воздействию в течение 22,5 мин - для сейфов классов 60Б, 60Д, 60ДИС и в течение 45 мин - для сейфов классов 120Б, 120Д, 120ДИС.

Средняя температура в огневой камере печи (840 ± 10) °С должна быть достигнута не более чем через 5 мин и должна поддерживаться в оставшееся от 22,5 мин время для сейфов классов 60Б, 60Д, 60ДИС и от 45 мин - время для сейфов классов 120Б, 120Д, 120ДИС.

После завершения теплового воздействия образец извлекают из огневой камеры печи, устанавливают на открытую площадку и орошают распыленной струей воды по 6.3.1.9 с расстояния (5 ± 0,1) м в течение времени, не превышающего 75 с, изменяя направление струи методом обхода вокруг образца.

После орошения водой и остывания до температуры окружающей среды образец вскрывают, проводят осмотр состояния его конструктивных элементов и содержимого.

    - Испытания могут быть прекращены на первом этапе в случае превышения внутри сейфа значений, указанных в п. 6.2.

    - Сейф считается выдержавшим испытания на огнестойкость, если после теплового воздействия по 6.1 не наступило ни одною предельного состояния по 
п. 6.2.

Критерием оценки повреждения содержимого сейфов является:

- для сейфов классов 60Б и 120Б - частичная или полная невозможность считывания текста, обугливание или выгорание контрольных листов бумаги;

- для сейфов классов 60Д, 60ДИС, 120Д, 120ДИС - частичная или полная потеря информации.

- Протокол испытания

Протокол испытания должен включать следующую информацию:

- наименование испытательной лаборатории;

- уникальный номер протокола испытания;

- дату (даты) и место проведения испытаний (т.е. город, страна);

- наименование изготовителя, место и год изготовления образцов для испытания и наименование продукта;

- номер и/или наименование данного стандарта;

- перечень рассмотренных чертежей;

- данные входного контроля;

- детали расположения точек измерения;

- конфигурация и статус замков;

- подробные записи результатов измерения температуры, выполненные как до, так и во время испытаний;

- наблюдения, сделанные до, в процессе и после испытания;

- описание состояния образца после испытания, включая состояние и работоспособность замков и ригельного механизма;

- достигнутый класс защиты;

- протокол должен содержать заявление о том, что полученные результаты касаются только испытанных образцов и могут рассматриваться только как основание для проведения сертификации. Протокол сам по себе не может являться сертификатом соответствия;

- Приложение - фотографии, снятые до, во время и после испытания;

- Приложение - копия технической документации на каждый образец для испытания.

## Приложение А

(рекомендуемое)

Установка для испытаний сейфов на огнестойкость

| 1 | 1 | дымовая труба | 8 | устройство для сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | опора образца | 9 | образец |
| 3 | 3 | кладка печи | 10 | термопары печные |
| 4 | 4 | огневая камера | 11 | форсунки |
| 5 | 5 | перекрытие печи | 12 | фундамент |
| 6 | 6 | защитный экран | 13 | защитное ограждение |
| 7 | 7 | подъемно-транспортное устройство | 14 | гравийная подушка |

Рисунок А.1

Приложение Б

(обязательное)

Схемы расстановки термопар в объеме сейфа.

Рисунок Б.1

## Приложение В

(информационное)

По желанию заказчика возможно проведение испытаний по следующей методике:

- Оборудование для испытания

  - Печь для проведения испытаний должна быть сконструирована таким образом, чтобы обеспечить установленный в данном стандарте режим равномерного нагревания, и чтобы четыре вертикальные стенки испытуемого образца оказались в одинаковых условиях нагревания, а прямое попадание пламени на испытуемый образец было исключено.

Расстояние между внутренними стенками печи и поверхностью испытуемого образца должно быть ≥ 750 мм. Условия в печи должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ 30247.0. Чтобы удовлетворить эти условия, необходимо установить нейтральный уровень давления в соответствии с 6.2.2, а измерение температуры внутри печи необходимо осуществлять с помощью приборов в соответствии с 6.2.3.

  - Печь должна работать в таком режиме, чтобы нейтральный уровень давления, измеряемый с точностью ( 5 Па на высоте примерно 1000 мм от основания печи, достигался через 5 мин после зажигания печи. Во время испытаний образцы высотой >1000 мм должны размещаться на основании печи. Испытываемые образцы высотой ≤ 1000 мм должны размещаться на цоколе из кирпича высотой 500 мм. Для измерения давления должны использоваться датчики в соответствии с п. 4.5.2 ГОСТ 30247.0.

ПРИМЕЧАНИЕ	 Для обеспечения постоянных условий нагревания, ширина цоколя не должна более чем на 200 мм превышать проекцию поперечного сечения испытуемого образца.

  - Для измерения температуры в печи должны использоваться термоэлектрические преобразователи типа K (никельхром-никельалюминиевые) с точностью, соответствующей требованиям стандарта ГОСТ 6616. Термоэлектрические преобразователи печи должны представлять собой плоский термометр в соответствии с ГОСТ 6616.

  - Для измерения температуры воздуха и температуры поверхностей испытываемого образца должны использоваться термоэлектрические преобразователи, состоящие из проволоки типа K (никельхром-никельалюминиевые) или типа J (железо-медьникелевые) с точностью, соответствующей требованиям ГОСТ 6616. Результаты измерения испытуемых образцов должны регистрироваться через интервалы не больше 1 мин.

  - Для измерения относительной влажности воздуха внутри испытываемого образца во время испытания на продолжительное тепловое воздействие, должны использоваться средства, обеспечивающие измерения в диапазоне от 45% до 85% с относительной погрешностью не более 3% от указанного значения влажности и работающее в диапазоне температур от 20(С до 75(С. Значения относительной влажности должны регистрироваться через интервалы не больше 5 минут.

  - Для измерения времени необходимо использовать устройство, способное непрерывно работать в течение всего периода испытания.

  - Для взвешивания образцов необходимо использовать оборудование с погрешностью ± 3 %.

- Подготовка к испытанию

  - Нижняя грань (основание) образца, испытываемого на длительное тепловое воздействие дорабатывают таким образом, чтобы ввести внутрь кабели термоэлектрических преобразователей. Цоколь и другие элементы, которые могут помешать надлежащей защите кабелей термоэлектрических преобразователей, можно снять.

  - Для измерения температуры при проведении испытания на длительное тепловое воздействие в испытываемом образце устанавливают термоэлектрические преобразователи в следующие точки:

- Четыре точки измерения температуры воздуха в верхних углах на расстоянии (26,5 ± 1,5) мм от стенок, внутренней поверхности двери и потолка каждая (см. точки 1, 2, 3 и 4 на Рисунке В.1).

- По одной точке измерения температуры поверхности на потолке, боковых стенках, задней стенке и двери, расположенных приблизительно в центре каждой из перечисленных поверхностей (см. точки 5, 6, 7, 8 и 9 на Рисунке В.1).

- В сейфах с двумя (распашными) дверями  дополнительно располагают две точки измерения температуры воздуха на расстоянии (26,5 ± 1,5) мм от центрального соединения дверей, одну из них на расстоянии (26,5 ± 1,5) мм от потолка и вторую приблизительно посередине внутренней высоты сейфа (см. точки 10 и 11 на Рисунке В.1).

- При испытании образцов с несколькими отделениями (например, с выдвижными ящиками) в каждом отделении (ящике) размещают дополнительные точки измерения в соответствии с а и б.

  - При испытаниях на длительное тепловое воздействие образцов сейфов класса Д датчики влажности устанавливают в следующих точках:

- Если общая внутренняя высота испытываемого образца больше 600мм, то датчики устанавливают в центре верхней и нижней половины образца для испытаний (см. точки А и В на Рис.В.1), если внутренняя высота сейфа меньше 600мм, то оба датчика влажности должны быть расположены около центра образца.

- В образцах с несколькими отделениями датчики влажности располагают в центре каждого отделения

Рисунок В.1 – Точки измерения

1 - измерение температуры воздуха

2 - измерение температуры поверхности

3 - измерение относительной влажности

4 - входное отверстие для кабеля

Для закрепления измерительных датчиков при испытании на длительное тепловое воздействие основание сейфа необходимо. Кабели помещают в пластиковые термоусадочные трубки. Все зазоры вокруг кабелей, проходящих через входное отверстие в основании сейфа, герметизируют с помощью силиконового герметика или аналогичного материала, как показано на Рисунке В.2. В образцах с несколькими автономными отделениями и вставками для дискет любой зазор для входа измерительного кабеля в них необходимо герметизировать одинаково с обеих сторон.

Рисунок В.2 Входное отверстие для кабеля и его уплотнение

1 Кабельный ввод

2 Силикон

3 Минеральная вата, керамическое волокно или аналогичный материал

4 Внутренняя сторона днища образца

5 Наружная сторона днища образца

6 Диаметр отверстия

За исключением описанных в 2.2 прил. В и прикрепленных к образцу термоэлектрических преобразователей, образец при испытаниях должен находиться в рабочем состоянии, предполагающем возможность максимального роста температуры.

  - После установки всего измерительного оборудования и до начала испытания образцы проходят акклиматизацию в контролируемых климатических условиях при температуре (21 ( 1) (С и относительной влажности (50 ( 5) % в течение не менее 16 ч. Все отделения или выдвижные ящики испытываемых образцов должны быть открыты в течение всего периода кондиционирования.

Испытания начинают не позднее чем через 1 ч после извлечения сейфа из помещения для акклиматизации. Все дверцы и отделения (например, выдвижные ящики) закрывают перед тем, как извлечь сейф из этого помещения.

  - В печи в четырех точках измерения устанавливают приборы для измерения температуры печи. Эти точки измерения располагают на расстоянии (100 ( 10) мм от стенок и приблизительно напротив центров вертикальных поверхностей испытываемых образцов.

Непосредственно перед включением нагрева температура печи должна быть равна (20 ( 10) (С.

Для защиты кабелей измерительных приборов, проходящих через пол печи, образец для испытания устанавливают на рыхлый слой минеральной ваты или аналогичного материала толщиной 30 мм. Для усиления защиты вокруг подложки делают отлив из огнеупорного раствора (см. Рисунок В.3).

Испытываемый образец подвергают воздействию пламени печи. Среднюю температуру печи изменяют в течение 30 мин или 60 мин соответствии с температурной кривой ГОСТ 30247.0 в зависимости от заявленного класса защиты. Отсчет времени теплового воздействия начинают с того момента, когда показание какой-либо из термоэлектрических преобразователей, измеряющих температуру печи, превысит 50 (С.

Спустя 30 мин или 60 мин печь выключают. Измерение температуры должно прекратиться с момента отключения горелок огневой печи.

В ходе испытания регистрируют изменение температуры и влажности во всех точках измерения (см. Рисунок В.1).

ПРИМЕЧАНИЕ: В процессе испытания можно выполнять наблюдения, а также делать записи и фотографии.

Рисунок В.3 Защита измерительных кабелей

1	 Минеральная вата или аналогичный материал

2	 Круговой отлив из огнеупорного раствора

После испытания образцы извлекают из печи, обследуют и сравнивают с технической документацией и образцами материалов, представленными для испытаний. Необходимо зарегистрировать результаты наблюдений состояния сейфа после испытания, например, массу и состояние материала.

Фотографируют следующие детали конструкции: внешний вид испытанных образцов, цоколь испытанного образца, участки, из которых брали пробы.

УДК 683.34:006.354	ОКС 55.220		У07		    ОКП  96 9311, 73 9930,

Ключевые слова: сейф, сейф огнестойкий, требования, методы испытаний, класс огнестойкости,