ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р Проект |
| --- | --- | --- |

СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

БАНКОМАТОВ И ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ

Термины и определения

# Издание официальное

# Москва

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0 – 2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Закрытым акционерным обществом  «ПК АТЛАНТ», Научно-исследовательским центром "Охрана" (НИЦ "Охрана") Главного управления вневедомственной охраны (ГУВО) МВД России,

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 391 «Средства физической защиты и материалы для их изготовления»

3 УТВЕРЖДЕН Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                      20___  г.  №

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе                                      «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 20__

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

| 1 | Область применения ……………………………………………………… |
| --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки …………………………………………………….. |
| 3 | Термины и определения ………………………………………………….. |
| 4 | Библиография ……………………………………………………………… |

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ БАНКОМАТОВ И 
ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ

# Термины и определения

# Equipment for bank protection.

# Дата введения – 20__ – __- __

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области средств технической защиты банкоматов и платежных терминалов (далее – УС).

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы по средствам технической защиты банкоматов и платежных терминалов, входящих в сферу деятельности по стандартизации или использующих результаты этой деятельности.

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

- ГОСТ Р 51221-98 Средства защитные банковские. Термины и определения

- ГОСТ Р 54834-2011 Пункты кассовых операций мобильные. Общие технические требования

- Термины и определения

Общие понятия

# В настоящем стандарте применены установленные в ГОСТ Р 51221, а также следующие термины с соответствующими определениями:

  - банкомат: Устройство для осуществления в автоматическом режиме (без участия уполномоченного лица кредитной организации или банковского платежного агента, банковского платежного субагента, осуществляющих деятельность в соответствии с законодательством о национальной платежной системе) выдачи и (или) приема средств наличного платежа (банкнот) с использованием платежных карт, наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт, передачи распоряжений кредитной организации об осуществлении расчетов по поручению клиентов по их банковским счетам и для составления документов, подтверждающих передачу соответствующих распоряжений [1].

  - валидатор: Устройство для приема наличных денег.

  - диспенсер: Устройство обеспечивающее подбор купюр из кассет с купюрами различного номинала по запросу клиента (оператора, кассира) или приема и распределения принятых от клиента купюр по кассетам.

  - дистанционное банковское обслуживание: Предоставление возможности клиентам кредитных организаций или платежных агентов совершать банковские и платежные операции посредством использования различных каналов телекоммуникации (банкоматов, платежных терминалов, сети передачи данных) без участия уполномоченного работника кредитной организации или платежного агента.

  - зона самообслуживания: Выделенное пространство для доступа клиентов к УС, либо территория непосредственно перед УС или его лицевой частью в зависимости от места размещения УС.

  - идентификационная электронная карта: Пластиковая карта, объединяющая в себе идентификационное и платежное средство, например, платежная, социальная или универсальная электронная карта, принимаемая УС для совершения банковских (платежных) операций.

  - инженерная часть УС: Комплекс, состоящий из компьютера со специализированной операционной системой, оборудования связи, защитного модуля и блока управления специальной электроникой, обеспечивающий защиту от несанкционированного доступа и определяющий основные функции УС.

  - картридер: Техническое устройство, являющееся составной частью УС, обеспечивающее механический прием и перемещение карты внутри банкомата, считывание данных идентификационных электронных карт и, по завершении, возврат карты клиенту.

  - кассета: Съемное устройство, предназначенное для размещения купюр.

  - клавиатура УС: Устройство шифрования информации и ввода зашифрованных данных в УС.

  - клиентская часть банкомата: Лицевая часть УС, на которой размещены экран, слоты картридера, принтера, презентора и валидатора, обеспечивающая клиента информацией, дающая возможность управления режимами и функциями УС при помощи клавиатуры.

  - место размещения УС: фактическое место, на которое УС установлено, зарегистрировано (по фактическому адресу), подключено и введено в эксплуатацию.

  - накладка на клавиатуру: Внешне схожая, ложная ПИН-клавиатура, предназначенная для несанкционированного копирования ПИН-кода.

  - персональный идентификационный номер (ПИН-код): Индивидуальный код, присваиваемый идентификационной электронной карте клиента и используемый клиентом для аутентификации держателя карты при авторизации некоторых операций по карте.

  - ПИН-клавиатура: Устройство (клавиатура) в УС, обеспечивающее криптографическую защиту вводимого ПИН-кода.

  - платежный терминал: Устройство для осуществления наличных денежных расчетов в автоматическом режиме (без участия уполномоченного лица организации или индивидуального предпринимателя, осуществляющих наличные денежные расчеты) [1].

  - позиционирование УС: Определение с заданной точностью координат УС, основанное на использовании комбинации программных и аппаратных средств, данных глобальных навигационных спутниковых систем, наземных сетей операторов сотовой связи или специально созданных (развернутых) систем позиционирования.

  - презентор: Устройство выдачи наличных денег.

  - проверка подлинности купюр первичная: Комплекс мероприятий, осуществляемых техническими средствами, направленный на подтверждение наличия машиночитаемых признаков (соответствующих зон) на банкнотах, подтверждающих их подлинность.

  - режект-кассета (диверт-кассета): Дополнительная кассета, предназначенная для банкнот, по тем или иным причинам отбракованным диспенсером или забытых клиентом.

  - сейф УС: Сейф, обладающий регламентированными защитными свойствами устойчивости к взлому, являющийся составной частью УС, предназначенный для обеспечения сохранности наличных денег и установленного в нем оборудования, в том числе технических средств безопасности.

  - сервисная зона: Помещение, либо часть территории, предназначенное для загрузки/выгрузки кассет с денежной наличностью и технического обслуживания УС.

  - скиммер (скимминговое устройство): Обобщающее название различных устройств, предназначенных для получения информации с идентификационных карт и сведений о нажатиях пользователя на клавиатуру.

  - скимминг: Метод неправомерного доступа к данным идентификационных карт и сведениям о нажатиях пользователя на клавиатуру, использующий скиммеры.

  - слот: Щель на клиентской части УС, предназначенная для доступа к размещаемым внутри УС устройствам.

  - стекер: Накопительное устройство, складывающее последовательно подаваемые на него банкноты в стопку перед выдачей клиенту.

  - степень изношенности: Возможность определения наличия машиночитаемых признаков (соответствующих зон) на банкнотах при помощи технических средств.

  - темпокасса рециркуляционная: Темпокасса, автоматизирующая прием и выдачу банкнот, позволяющая использовать для выдачи клиентам получаемую в течение дня наличность без инкассации.

  - темпокасса: Депозитный сейф, имеющий слоты для купюр разного номинала и одним или несколькими ящиками, с возможностью выставить задержку на открытие ящика, предназначенный для безопасного хранения денежных средств, ценностей и документов в течение дня на рабочем месте кассира.

  - технические средства охраны: Системы охранной и пожарной сигнализации; системы ограничения доступа; системы телевизионного наблюдения; комплексы на базе ЭВМ, включающие перечисленные системы.

  - устройство самообслуживания многофункциональное: УС рециркуляционное с дополнительными функциями, например, управления банковскими депозитами, проведения наличных платежных операций, приема (сканирования), обработки, печати и выдачи банковских документов и т.п.

  - устройство самообслуживания рециркуляционное: УС с функцией выдачи и приема наличных денег, использующее получаемые от клиентов купюры для выдачи другим клиентам.

  - устройство самообслуживания: Банкомат, платежный (информационно-транзакционный) терминал, паркомат, автоматизированный банковский сейф, терминал автоматического обмена валют, автоматизированное хранилище ценностей клиентов (сейфомат), автомат по продаже билетов на общественный транспорт и т.п.

  - электронный кассир: Устройство, обеспечивающее прием и выдачу кассиром наличных, хранимых в сейфе, являющемся неотъемлемой частью электронного кассира, в автоматическом режиме, с проведением первичной проверки купюр на подлинность и пересчитывающее и сортирующее большие объемы денежных знаков.

  - банк– По ГОСТ Р 51221.

  - кредитная организация– По ГОСТ Р 51221.

  - сейф – По ГОСТ Р 51221.

Средства технической защиты

  - антискимминговое средство активное: Устройство, препятствующее использованию скиммингового устройства.

  - антискимминговое средство пассивное: Конструкционный элемент, препятствующий установке скимминговых устройств на клиентскую часть УС.

  - валидаторная видеокамера: Видеокамера, устанавливаемая в УС для контроля слота приема наличных денег (валидатора).

  - инженерно-техническая укреплённость: Совокупность мероприятий, направленных на упрочнение конструкционных элементов УС и помещений, в которых они установлены, обеспечивающая необходимое противодействие несанкционированному проникновению, перемещению, взлому, повреждению и другим криминальным угрозам.

  - компоновка защитная: Особое взаиморасположение конструкционных элементов, препятствующее свободному доступу к устройствам, требующим защиты.

  - конструкционный элемент: Элемент, задающий форму изделия и несущий определенную функциональную нагрузку.

  - охранно-дымовая система: Техническое средство активной защиты, которое при поступлении управляющего сигнала от технического средства охранной (тревожной) сигнализации или оператора заполняет охраняемое помещение (охраняемую зону) плотным искусственным туманом (дымом) в котором нарушитель теряет возможность зрительного восприятия объектов.

  - охранно-поисковое техническое средство: Устройство, предназначенное для определения текущего местоположения (позиционирования) УС и поиска его в случае несанкционированного перемещения (хищения).

  - портретная видеокамера: Видеокамера, устанавливаемая в УС для регистрации лица клиента.

  - презенторная видеокамера: Видеокамера, устанавливаемая в УС для контроля презентора.

  - спецкассета: Комплекс специальных устройств активной защиты кассет с наличными деньгами от несанкционированного доступа, основанный на технологии окрашивания купюр при срабатывании технических средств охранной сигнализации.

  - средство обнаружения проникновения: Устройство, применяемое для защиты, как самих УС от преступных посягательств (взлома, повреждения, вандализма, несанкционированного перемещения), так и помещений, в которых они установлены (зоны самообслуживания, сервисной зоны) от незаконного проникновения в охраняемое помещение (зону).

  - средство тревожной сигнализации: Устройство, предназначенное для экстренной передачи сообщений на пункт централизованной охраны о противоправных действиях различного характера.

  - степень защиты конструкционного элемента: Способность конструкционного элемента осуществлять заданные требования по защите УС.

  - техническая защита: Совокупность мероприятий, направленных на усиление конструктивных элементов УС, обеспечивающих необходимое противодействие несанкционированному проникновению в них, взлому и другим преступным посягательствам.

  - устройство для защиты от кражи активное: Средство, прибор, устройство, конструкционный узел и унифицированные элементы конструкции, повышающие степень безопасности УС, уровень его защищенности от противоправного посягательства на него и находящихся в нем ценности, предназначенное для психологического и (или) физического воздействия на нарушителя, создания в окружающем пространстве условий, препятствующих осуществлению противоправных действий и привлечения внимания к охраняемому банковскому устройству самообслуживания.

  - устройство для защиты от кражи пассивное: Крепёжное изделие, устанавливающееся в несущем основании и удерживающее банкомат от отрыва.

  - узел конструкционный – По ГОСТ Р 54834.

  - элементы конструкции унифицированные – По ГОСТ Р 54834.

  - замок (банкомата): По ГОСТ Р 51221.

Библиография

[1] 			Федеральный закон от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт"

С изменениями и дополнениями от:

3 июня, 17 июля 2009 г., 27 июля 2010 г., 27 июня 2011 г., 25 июня 
2012 г., 7 мая, 2 июля, 25 ноября 2013 г., 5 мая 2014 г.

| УДК 681.2-78 654.9 | ОКС 13.310 13.340 | ОКП 739930 |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: банкомат, банковское оборудование, устройство самообслуживания, платежный терминал. |